KANALIZAČNÍ ŘÁD

Stokové sítě obce Slatinky

(podle  zákona  č. 274/2001 Sb.,  o  vodovodech
a  kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu
a  prováděcí  vyhlášky  č. 428/2001 Sb.,  k  tomuto  zákonu)

Červenec 2012

# OBSAH

OBSAH	2

1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU	3

2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU	4

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU	4

2.2.   Cíle  kanalizačního  řádu	5

3. POPIS  ÚZEMÍ	5

3.1.   CHARAKTER  LOKALITY	5

3.2.   ODPADNÍ  VODY	5

4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ	6

4.1.   POPIS  A  Hydrotechnické  údaje	6

4.2.   HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE	7

5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ  ODPADNÍCH  VOD LUTÍN	7

5.1.   KAPACITA ČOV	7

5.2.   povolené vypouštěné znečištění	7

5.3.   popis ČOV	8

6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU	8

7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI	9

8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE	10

9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD	11

10. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  UDÁLOSTECH	12

11. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH  PRODUCENTŮ	12

11.1.   Výčet  a  informace  o  producentech SKUPINY „b“	12

Městská vybavenost :	12

11.2.   Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod	13

11.2.1.  Kontrolní vzorky	13

11.2.2. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů  odpadních vod	14

11.4.   PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	14

Podrobnosti k uvedeným normám :	16

12. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM  ŘÁDEM	17

13. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU	17

14. POKYNY PRO PROVOZ STOKOVÉ SÍTĚ	17

# 1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

NÁZEV  OBCE  A  PŘÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍTĚ :

OBEC SLATINKY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : 	6219 – 288 764 - 49454587 3/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Slatinky, která končí napojením na stokovou síť obce Slatinice v místní části Lípy, odkud jsou odpadní vody odváděny na ČOV do Lutína.

Vlastník kanalizace			:	Obec Slatinky

Identifikační číslo (IČ)		:	00288764

Sídlo					:	Slatinky 111, 783 42 Slatinice

Provozovatel kanalizace		:	Obec Slatinky

Identifikační číslo (IČ)		:	00288764

Sídlo					:	Slatinky 111, 783 42 Slatinice

Zpracovatel kanalizačního řádu	:	AQUA PROCON s.r.o.

Datum zpracování			:	červen 2012

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :

Kanalizační  řád  byl schválen  podle  § 14  zákona  č. 274/2001 Sb., rozhodnutím  místně  příslušného vodoprávního  úřadu  ……………………………………..

č. j. ..........................................	ze dne ................................

.....................................................

razítko a podpis

schvalujícího úřadu

# 2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu
s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu :

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu  (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16)

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely.

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel)
v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.)
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.,

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do  kanalizace předčišťovat,

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,

- Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
v následujících kapitolách.

2.2.   Cíle  kanalizačního  řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Slatinky tak, aby zejména:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,

- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

# 3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1.   CHARAKTER  LOKALITY

Obec Slatinky je vzdálena 8 km severně od Prostějova, leží v nadmořské výšce 256-318 m n.m a rozloha katastrálního území obce je 802 ha. V obci Slatinky je podle posledních oficiálních statistických údajů celkem 578 trvale bydlících obyvatel.

Zásobování pitnou vodou je řešeno z veřejného vodovodu v majetku VaK Prostějov a.s.. Na vodovod je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel.

3.2.   ODPADNÍ  VODY

V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :

- v bytovém fondu („obyvatelstvo“),

- při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny („průmysl“),

- v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská vybavenost“),

- srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch
a komunikací),

- jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od
578 obyvatel, bydlících trvale na území obce Slatinky a napojených přímo na stokovou síť.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) - jsou kromě srážkových vod vody:

- splaškové (ze sociálních zařízení podniků)

- technologické (z vlastního výrobního procesu),

Průmyslové vody neprodukuje žádný producent odpadních vod.

Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb).

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují zejména:

- MATEŘSKÁ ŠKOLKA

- HOSPODA U ZBROJNICE

- HOSPODA U BETYNKY

Podrobné údaje jsou uvedeny v kapitole 11.1 Výčet a informace o sledovaných producentech.

# 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

4.1.   POPIS  A  Hydrotechnické  údaje

V obci je kombinovaná kanalizace. Jednotná kanalizace je v ulici směrem ke Kosíři (stoka A6) a část stok A a A2.1.  Ve zbytku obce je kanalizace splašková. Na konci jednotné kanalizace na stoce A je štěrbinová odlehčovací komora. Stoková síť obce Slatinky je ukončena napojením na stokovou síť obce Slatinice v místní části Lípy, odkud jsou odpadní vody odváděny na ČOV do Lutína. V poslední revizní šachtě je Parshalův žlab a ultrazvuková sonda k měření množství protékající vody.

Celková délka stokové sítě je 4,059 km.

Popis stokové sítě

Obec Slatinky je odkanalizována hlavní stokou A, do které jsou zaústěny ostatní stoky splaškové kanalizace. Stoka A začíná v ulici u vodní nádrže, dále vede okolo obchodu podél silnice III/44294. Po trase se na ni napojují nové stoky A6, A4, A3 a stoka A5. V šachtě, kde se napojuje stoka A3, pokračuje stoka A v zahradách profilem DN 600 mm až po odlehčovací komoru OK1. Za odlehčovací komorou podchází potok Deštný a po levém břehu potoka je vedena do spojovací šachty na hranici katastru v Lípách, kde je postaven kanalizační sběrač, který odvede odpadní vody až na ČOV Lutín.

Druhou nejvýznamnější stokou je stoka A2, která začíná v Močidílkách a podél místní bezejmenné vodoteče vede až k silnici III/44924 a dále podél ní až k poslední zástavbě obce a končí v šachtě před odlehčovací komorou OK1. Ostatní stoky jsou položeny v místních uličkách a odvádí odpadní vody z okolní zástavby.

Dvě nemovitosti obce jsou na kanalizaci napojeny tlakově z důvodu nevhodného výškového situování těchto domů. Na domovní přípojku vedoucí do žumpy je osazena plastová čerpací jímka s objemovým čerpadlem a výtlačné potrubí HDPE 50 x 3,0 mm bude napojeno do gravitační kanalizace. První dům s čerpací jímkou ČJ 1 je na dolním konci obce s napojením do stoky A2.3. Druhý dům s čerpací jímkou ČJ 2 je pod Kosířem napojen výtlakem do stoky A6.

Odlehčovací komora OK1 a další objekty na stokové síti

Ve obci je navržena 1 štěrbinová odlehčovací komora s nastavitelným břitem, umístěná na stoce A poblíž domu č.p. 166 v jihovýchodní části obce. Odlehčovací stoka z odlehčovací komory je zaústěna do vodního toku Deštná. Ředící poměr na přepadu je 1:10. Podrobné informace o odlehčovací komoře jsou uvedeny v pokynech pro provoz kanalizace.

K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména  revizní – vstupní šachty. Podrobné informace o jejich rozmístění a parametrech jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace.

4.2.   HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE

Pro obec Slatinky je směrodatná intenzita přívalového deště (t = 15 min., p = 1,0) 130 (l/s.ha). Průměrný srážkový úhrn je 570 mm/rok, průměrný počet srážkových událostí je 74, průměrný (celoplošný) odtokový koeficient je 0,30.

Počet obyvatel: 578

Množství produkovaných odpadních vod (bez vod dešťových): 27 500 m3/rok

# 5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ  ODPADNÍCH  VOD LUTÍN

Stoková síť obce Slatinky je zaústěna do kanalizační sítě obce Slatinice, odkud jsou odpadní vody gravitačně odváděny na ČOV v Lutíně.

5.1.   KAPACITA ČOV

Počet ekvivalentních obyvatel			6 200 e.o.

Q24							1 440 m3/den

BSK5							372 kg/den

CHSK							744 kg/den

NL							341 kg/den

Ncelk.							68,2 kg/den

Stávající zatížení					3 275 e.o.

5.2.   povolené vypouštěné znečištění

Parametr		p (mg/l)		m (mg/l)	bilanční (kg/rok)

CHSK – Cr		60			120		31 536

BSK5			15			35		  7 884

NL			20			40		10 512

N-NH4			10			20		  5 256

Pc			  3			  5		   1 577

Povolené množství vypouštěných vod:			525 600 m3/rok

5.3.   popis ČOV

Čerpací stanice splaškových a dešťových vod – splaškové vody bez deště jsou čerpány na hrubé předčištění, dešťové vody do dešťové zdrže. Její součástí je i svozová jímka dovážených odpadních vod ze žump a septiků.

Hrubé předčištění – integrovaná jednotka obsahuje strojně stírané česle s lisováním shrabků a sedimentační prostor pro zachycení písku a jemného štěrku

Biologické čištění – dvě oběhové aktivační nádrže s rozdělovacím objektem, které pracují na principu směšovací aktivace s přerušovanou aerací a zvýšeným odstraňování nutrientů. Aerace je řízena kyslíkovými sondami, dmychadla jsou s frekvenčními měniči. Cirkulace aktivační směsi je zajištěna míchadly.

Dosazovací nádrže – dvě podél dosazovací nádrže se shrabovacím mostem, na kterém jsou umístěna i čerpadla k odčerpávání usazeného kalu

Terciální čištění – je řešeno mikrosítovým bubnovým filtrem

Kalové hospodářství – zahrnuje žlab regenerace kalu, zahušťovací nádrž kalu, uskladňovací nádrž a homogenizační nádrž kalu před odvodňováním na dekantační odstředivce.

Chemické hospodářství – skaldování a dávkování síranu železitého k udržení koncentrace fosforu pod 2 mg/l.

Hygienizace kalu – odstředěný kal je možné hygienizovat práškovým páleným vápnem ze sila šnekovým hřídelovým dopravníkem.

# 6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU

Do vodního toku deštná jsou zaústěny pouze odlehčené odpadní vody z odlehčovací komory OK1.

Název recipientu			:	Deštná

Číslo hydrologického profilu		:	4-12-01-017

Q355					:	0,6 l/s

Správce toku				:	Povodí Moravy s.p.

Dle vyhlášky  č. 178/2012 Sb. se nejedná o významný vodní tok

# 7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :

- Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné :

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

- Organofosforové sloučeniny.

- Organocínové sloučeniny.

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

- Rtuť a její sloučeniny.

- Kadmium a jeho sloučeniny.

- Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu.

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky :

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :

1. zinek		 6. selen		11. cín			16. vanad

2. měď		  	 7. arzen		12. baryum		17. kobalt

3. nikl			 8. antimon		13. berylium		18. thalium

4. chrom		 9. molybden		14. bor			19. telur

5. olovo 		10. titan		15. uran		20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.

6. Minerální oleje nepersistentní a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

- Kyanidy

# 8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

- Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené
v tabulce  č. 2  a to pro všechny producenty.

Tabulka  č. 2

Ukazatel				Symbol	Maximální koncentrační limit (mg/l)

v 2 hodinovém (směsném) vzorku

tenzidy aniontové			PAL-A						10

tenzidy aniontové 			PAL-A pro komerční prádelny 		35

fenoly  jednosytné			FN 1						10

AOX					AOX		 				0,05

rtuť					Hg						0,05

měď					Cu						0,2

nikl					Ni						0,1

chrom  celkový			Cr 						0,3

olovo					Pb						0,1

arsen					As						0,1

zinek					Zn						0,5

kadmium				Cd						0,1

rozpuštěné anorg. soli 		RAS						1 200

kyanidy celkové			CN-						0,2

extrahovatelné látky 			EL						75

nepolární extrahovatelné látky   	NEL						10

reakce vody  				pH						6,0 - 9,0

teplota					T						40 °C

biochemická  spotřeba kyslíku	BSK5						400

chemická spotřeba kyslíku 		CHSK(Cr)					800

nerozpuštěné  látky			NL 105					700

dusík amoniakální			N-NH4+					45

dusík celkový				Ncelk.						70

fosfor celkový				Pcelk.						15

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlášky  č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.

2) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle
§ 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb.

# 9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění pozdějších předpisů

Průmysl a městská vybavenost – objemová produkce odpadních vod – průtok bude zjišťován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách.

Množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace se obecně stanoví :

- U znečišťovatelů nenapojených na veřejný vodovod nebo těch, kteří vlastní doplňkový zdroj pitné vody – vlastní studnu se stanoví podle §30  Vyhlášky č. 428/2001 Sb. a její aktualizace směrných čísel roční potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011), kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

- U znečišťovatelů napojených na veřejný vodovod bez doplňkových zdrojů pitné vody se zjišťuje přímo, shodně s množstvím vody dodané odběrateli z veřejného vodovodu zjištěným na vodoměru u odběratele

- U podnikatelů, kteří potřebují pro svoji činnost technologickou vodu odebíranou z jiného zdroje se k množství odebraném z veřejného vodovodu připočte i množství vody odebírané z jiných zdrojů a odpočítá voda, která zůstává v technologii.

Výpočet množství srážkových vod vypouštěných do jednotné kanalizace jednotlivými odběrateli se obecně stanoví:

- výpočtem podle přílohy č.16 k vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Výpočet se provádí násobením součtu redukovaných ploch areálu odběratele v m2 a dlouhodobého srážkového úhrnu v m/rok. Pro výpočet redukované plochy se odtokové součinitele stanovují podle druhu plochy v případě možnosti odtoku do kanalizace:

Charakter povrchu plochy							Odt. koeficient

| Zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy ( A ) | 0,9 |
| --- | --- |
| Lehce propustné zpevněné plochy ( B ) | 0,4 |
| Plochy kryté vegetací ( C ) | 0,05 |

Objemový odtok do stokové sítě obce Slatinice – je zjišťován z přímého měření v měrné šachtě, v které je osazen Parshallův žlab).

# 10. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie veřejné kanalizace se hlásí:

- Obecní úřad Slatinky, Slatinky 111, 783 42 Slatinky, tel. 582 373 487

- Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75  Brno, tel.: 514 637 111

- MěÚ OŽP Prostějov, Školní 4, 796 01 Prostějov, telefon 582329400

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 9 11 Olomouc,  telefon 585 719 111

- Hasičský záchranný sbor Olomouc, telefon 150

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

# 11. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH  PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

11.1.   Výčet  a  informace  o  producentech SKUPINY „b“

(k datu schválení kanalizačního řádu)

###### Městská vybavenost :

1.	MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Adresa: 	Slatinky 111

Kuchyně a jídelna - odpadní vody jsou předčišťovány v lapolu.

2.	HOSPODA U ZBROJNICE

Adresa:	Slatinky 90

Restaurace je bez kuchyně.

3.	HOSPODA U BETYNKY

Adresa:	Slatinky 140

Restaurace je bez kuchyně.

11.2.   Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod

Z hlediska kontroly odpadních vod se  odběratelé rozdělují do 2 skupin :

A. Obyvatelstvo a nesledovaní odběratelé

B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé

V obci se nevyskytují žádní odběratelé patřící do skupiny pravidelně sledovaných odběratelů.

Kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

Kontrola odběratelů bude prováděna namátkově a při výskytu havárie. Vzorky při kontrole budou odebírány 2 hodinové směsné. Rozbor vzorků musí provádět akreditovaná laboratoř.

Rozbor bude prováděn na tyto druhy znečištění:

- BSK5

- CHSKCr

- NL

- NH4

##### 11.2.1.  Kontrolní vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  kontroluje množství a znečištění (koncentrační hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.1.), sledovanými odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů
v intervalech 15 minut.

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku.

##### 11.2.2. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů  odpadních vod

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující  podmínky :

Podmínky :

- Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

11.4.   PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Upozornění : tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  a  ve Věstníku Ministerstva životního prostředí

| Ukazatel znečištění | Označení normy | Název normy | Měsíc a rok vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | TNV 75 7520 | Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ | 08.98 |
| RAS | ČSN 75 7346 čl. 5 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žíhání“ | 07.98 |
| NL | ČSN EN 872 (75 7349) | „Jakost vod –Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“ | 07.98 |
| Pc | ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7 TNV 75 7466 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“ „Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 07.98 02. 00 02. 99 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN ISO 7150-2 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN ISO 6778 (75 7450) | „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“ | 06.94 06.94 06.94 11.98 06.94 |
| Nanorg | (N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) |  |  |
| N-NO2- | ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 09.95 12.97 11.98 |
| N-NO3- | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“ „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 01.95 01.95 12. 97 11.98 |
| AOX | ČSN EN 1485 (75 7531) | „Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“ | 07.98 |
| Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440 ČSN EN 12338 (75 7441) | „Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 08.98 08.98 10.99 |
| Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) |  | 02.96 02.99 |

### Podrobnosti k uvedeným normám :

- u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,

- u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,

- u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664  vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,

- u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít
i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,

- u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,

- u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

# 12. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM  ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

# 13. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

# 14. POKYNY PRO PROVOZ STOKOVÉ SÍTĚ

.

Datum: červenec 2012	                                               Vypracoval: Ing. Jan Gažar

Kontroloval: Ing. Jaromír Koupán